ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЩОДО ВИМОГ ДО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

І Сфера застосування

- Цей Технічний регламент розповсюджується на природний газ, який  вводять в обіг та реалізують на території України.

2. Цей Технічний регламент не розповсюджується на продукцію, що постачається на експорт згідно з міждержавними контрактами.

3. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до продукції з метою захисту життя та здоров’я людини, національної безпеки, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману, а також забезпечення енергетичної ефективності та заощадження енергетичних ресурсів.

4. Технічний регламент розроблено з урахуванням положень європейських та міжнародних стандартів і кращих світових практик.

ІІ Терміни та їх визначення

- У цьому технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

природний газ – суміш метану як основного компонента з іншими вуглеводнями та невуглеводневими компонентами, яка відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і є товарною продукцією

компримований природний газ (КПГ, CNG) – природний газ підготовлений для зберігання та використання при високому тиску (значення надлишкового тиску більше ніж 12,0 МПа), в тому числі, й в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння

продукція – природний газ, який є результатом процесу видобування, підготовлений до транспортування і призначений для використання в промислових і комунально–побутових цілях та в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, який є об’єктом регулювання цього Технічного регламенту

партія продукції – кількість продукції одного цільового призначення, яка супроводжується одним паспортом якості

показники якості газу – фізичні та фізико-хімічні показники газу, які визначають його технологічну та споживчу придатність

стандартні умови – стандартні умови температури, тиску та вологості (стан насичення), що використовують для вимірювань та обчислень властивостей природного газу

відносна густина – густина газу поділена на густину сухого повітря стандартного складу за однакових стандартних умов тиску та температури

густина – маса проби газу, поділена на її об'єм за певних значень тиску і температури

число Воббе вище – вища об'ємна теплота згоряння за стандартних умов, поділена на корінь квадратний відносної густини за тих самих стандартних умов

вища теплота згоряння – кількість теплоти, яка може виділитися під час повного згоряння з киснем певної кількості газу таким чином, що тиск р1, за якого відбувається реакція, залишається сталим, а всі продукти згоряння повертаються до тієї самої певної температури t1, що і температура реагентів, всі результуючі продукти залишаються у газоподібному стані за винятком води, яка конденсується за t1.

точки роси вологи – температура, за якої у газі, насиченому водяною парою, за певного тиску починає утворюватися рідка або тверда фаза води

точка роси вологи – температура, вище якої, за заданого тиску, волога не конденсується (ДСТУ ISO 13686:2015)

точка конденсації вуглеводнів – температура, за якої з газу за певному тиску починає утворюватися рідка вуглеводнева фаза

одорант – інтенсивно пахуча органічна речовина або поєднання хімічних речовин, яку додають до природного газу за низької концентрації і яка може внести характерний та добре відчутний (зазвичай неприємний) попереджуючий запах для того, щоб витікання газу можна було визначити за концентрації, яка є нижчою за нижню межу спалахування

одорування – додавання одоранту до природного газу для того, щоб виявляти витікання газу в дуже низьких концентраціях за запахом (до того, як він утворить небезпечну концентрацію у повітрі)

інтенсивність запаху – ступінь впливу речовини, яка має запах (одоранту), на органи нюху

метанове число – показник, що відображає детонаційні характеристики паливного газу

Для цілей цього Технічного регламенту терміни “національні стандарти” та “нормативний документ” – у значенні, визначеному Законом України “Про стандартизацію”; “технічний регламент” – у значенні, визначеному Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;

терміни “уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні”, “виробник” і “постачання продукції” – у значенні, визначеному Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; терміни “введення продукції в обіг”, “споживач” – у значенні, визначеному Законом України “Про захист прав споживачів”; термін “орган державного ринкового нагляду” - у значенні, визначеному Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

ІІІ Вимоги до показників якості продукції

6. Показники якості природного газу мають відповідати вимогам Таблиці 1 цього Технічного регламенту.

Таблиця 1 – Вимоги до показників якості природного газу

| Показник якості | Одиниця | Межі коливань, визначені на основі стандартних розрахункових умов 25/20* | Межі коливань, визначені на основі нормальних розрахункових умов 25/0* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мін. | Макс. | Мін. | Макс. |
| Число Воббе вище | МДж/м3 | 44,9 | 53,7 | 48,2 | 57,7 |
| Відносна густина1 | немає одиниці | 0,555 | 0,700 (0,750) | 0,555 | 0,700 (0,750) |
| Сірководень1,2 | мг/м3 | не застосовується | 6 (20) | не застосовується | 6 (20) |
| Меркаптанова сірка1,2 | мг/м3 | не застосовується | 20 (36) | не застосовується | 20 (36) |
| Кисень | моль/ моль | не застосовується | 0,02% | не застосовується | 0,02% |
|  | У точках входу до мережі і вузлах з’єднання молярна частка кисню, виражена як змінний середній показник за 24 години, не повинна перевищувати 0,02%. Однак у випадках, коли показано, що газ не подається до споруд, чутливих до вмісту кисню, може застосовуватись максимум вмісту кисню – до 1%. |
| Вуглекислий газ1 | моль/ моль | не застосовується | 2,5% (6%) | не застосовується | 2,5% (6%) |
|  | У випадках, коли природний газ подається до систем, не чутливих до вищого вмісту вуглекислого газу, наприклад газопроводів, які на момент введення даного Технічного Регламенту експлуатувались за вищім ніж 2,5 % (мол.) вмістом вуглекислого газу, може застосовуватись вища норма молярної концентрації вуглекислого газу – до 6%. |
| Температура точки роси вологи3,4 (при абсолютному тиску 3,92 МПа) | (С | не застосовується | мінус 8 (0) | не застосовується | мінус 8 (0) |
| Температура точки роси вуглеводнів4 (при робочому тиску) | (С | не застосовується | 0 | не застосовується | 0 |
|  | Допускається не визначати, якщо вміст в газі С5+вищі не перевищує 0,03 об. % |
| Масова концентрація механічних домішок | мг/м3 | не застосовується | 1 | не застосовується | 1 |
| Розрахункове метанове число5 | немає одиниці | 70 | не застосовується | 70 | не застосовується |
| Масова концентрація парів води5 | мг/м3 | не застосовується | 9 | не застосовується | 9 |
| Інтенсивність запаху6 | бал | 3 | не застосовується | 3 | не застосовується |
| *температура згоряння/температура вимірювання. Тиск при стандартних і нормальних розрахункових умовах – 101325кПа. 1До 01.01.2025р. для показника діють норми, наведені в дужках. 2За узгодженням зі споживачем допускається подача природного газу із більш високим вмістом сірководню, меркаптанової сірки за умови, якщо сумарний вміст сірководню та меркаптанової сірки не перевищує 26 мг/м3. 3При подачі природного газу до газопроводів, з яких виключено потрапляння газу до газопроводів з більш високим тиском, у період з 01.05 по 30.09 діє норма, наведена у дужках. 4В точці приймання газу споживачем значення температури точки роси вологи та/або вуглеводнів має бути нижчим за значення температури газу на величину сумарної похибки вимірювань температури точки роси вологи та/або вуглеводнів і температури газу. 5 Показник розповсюджується тільки на компримований природний газ. 6 Показник розповсюджується тільки на природний газ, що подається споживачам. |

IV Вимоги щодо обігу продукції на ринку

7. Продукцію дозволяється вводити в обіг, якщо її показники якості відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

8. Під час постачання (реалізації) продукції постачальник (виробник) повинен надати  покупцеві (споживачу) на його вимогу копію документу про якість (паспорт якості) природного газу на кожну партію продукції. У разі безперервного постачання копії документа про якість (паспорт якості) надаються щомісячно.

9. Паспорт якості повинен містити:

- Дату видачі і номер документа;

- Найменування, умовне позначення (за наявності);

- Назву та адресу постачальника (виробника);

- Дату та місце відбирання проби;

- Дату проведення випробувань;

- Позначення та найменування нормативного документа у відповідності до якого вироблена продукція;

- Нормовані значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність продукції вимогам цього Технічного регламенту;

- Відомості щодо декларації про відповідність;

- Посилання на нормативні документи  та методи випробування;

- Дані про одоризацію;

- Підпис начальника випробувальної лабораторії, завірений печаткою.

V Забезпечення відповідності вимогам якості та безпеки продукції

10. Безпека продукції забезпечується додержанням вимог, установлених цим Технічним регламентом.

11. Природний газ, який подають споживачам, одорують згідно з вимогами чинних нормативних документів для забезпечення нормативної інтенсивності запаху. Оператор газотранспортної системи є відповідальним за забезпечення оптимального режиму одоризації газу, що подається Оператору газорозподільних систем/споживачу природного газу. Оператор газорозподільних систем здійснює контроль нормативної інтенсивності запаху перед подачею газу споживачу.

12. Подача природного газу споживачам здійснюється під тиском, встановленим чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Для систем газопостачання низького тиску (зі значенням надлишкового тиску газу до 3000 Па) надлишковий тиск газу перед газовикористовуючим обладнанням усіх споживачів, повинен бути не менше ніж 700 Па.

13.	Правила та методи досліджень (випробувань), в тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) – чинними нормативними документами.

14.	Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють лабораторії, технічна компетентність яких підтверджена у встановленому Міненерговугілля порядку.

14.*	Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють акредитовані випробувальні лабораторії.

VІ Оцінка відповідності

15. Розділ розробляється. Просимо надавати пропозиції.

VII Здійснення державного ринкового нагляду

16. Державний ринковий нагляд введеного в обіг ПГ здійснюється в установленому законом порядку з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.